Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Korczaka w Kołobrzegu

ul. Poznańska 9, 78-100 Kołobrzeg, tel./fax (094)35 231 21

Kołobrzeg 06.06.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zapytania :

- zakup , instalacja oraz montaż radiowęzła w szkole

Oferta powinna zawierać:

- Ceny brutto.

- Opis przedmiotu zamówienia, dane techniczne.

- Oferta winna zawierać dokładne informacje na temat realizacji zlecenia.

Minimalna specyfikacja sprzętowa radiowęzła:

| Nazwa | Ilość |
| --- | --- |
| Przedwzmacniacz 4-strefowy , wbudowana matryca 4x4; sterowanie 4 strefami stereo. Wejścia: 3 mono mic/line + 4 stereo wejścia liniowe, 1U 19" CZARNY | 1 |
| 4-strefowy dynamiczny, stołowy mikrofon przywoławczy typu "gęsia szyja" kompletowany z przedwzmacniaczem; pasmo 80-16kHz; czułość 74dB, sterowanie 4 strefami | 1 |
| 4 kanałowy cyfrowy (klasa D) 100V wzmacniacz mocy; 4 x 240W @ 100V, po z mostkowaniu 2x480W@100V (lub lub @4Ω) , inteligentny system chłodzenia, 2U 19" montaż w rack-u; CZARNY | 1 |
| 2-drożny głośnik sufitowy; 6.5" (205mm); 20-10-5-2,5W/100W; 16Ω/60W, 105 dB max; 60-20.000Hz; odporny na wilgoć-IP54; biały | 12 |
| Szerokopasmowy głośnik naścienny w obudowie skrzynkowej z regulacją głośności; 100v/6W,200-20kHz; IP 50; SZARY | 28 |
| Mikrofon studyjny: - mikrofon pojemnościowy, wymaga zasilania phantom +48V - charakterystyka kardioidalna - pasmo przenoszonych częstotliwości: 20Hz-20kHz - czułość: 37 dB (14.1 mV) re 1V at 1 Pa - impedancja 100 Ohm - maksymalne ciśnienie akustyczne 1kHz przy 1% THD: 144dB - zakres dynamiki: 124dB 1kHz przy maksymalnym SPL - stosunek syganł-szum: 74 dB dla 1kHz przy 1Pa - zasilanie: 48V DC, 2mA, typowo | 1 |
| Statyw stołowy łamany | 1 |
| Okablowanie głośnikowe 450m + sygnałowe | 1 |

Montaż oraz instalacja

Termin realizacji zamówienia:  do 25.08.2018 roku.

Niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn lub wybór oferty w całości lub jej części.

Ofertę prosimy przesłać na adres  mailowy d.rygielski@sp6kg.pl  w terminie do dnia 22.06.2018 r.

Osoby do kontaktu:  Dariusz Rygielski - kierownik gospodarczy

tel. 094 35 231 21

d.rygielski@sp6kg.pl